## Slide 1: Generazione automatica di modelli SystemC RTL di hardware riconfigurabile dinamicamente
Enrico Giordano Relatore: Prof. Graziano Pravadelli

## Slide 2: Indice
Introduzione
Stato dell’arte
Obiettivi
Sviluppo del lavoro
Caso di studio
Conclusione e sviluppi futuri

## Slide 3: 1. Introduzione
Sistemi embedded
  Microprocessori e microcontrollori
  Dedicati ad una mansione specifica
  Sempre più utilizzati in strumenti comuni

## Slide 4: 1.1 Introduzione
Sistemi riconfigurabili
  FPGA riprogrammabili
  Riprogrammate offline per implementare sistemi statici
  Riconfigurate runtime per implementare sistemi dinamici (metamorfici)

## Slide 5: 2. Stato dell’arte
Progettazione di FPGA riconfigurabili dinamicamente
  Utilizzo di tool offerti dal produttore della FPGA
  Progettate in HDL
Non esiste un tool standard per la simulazione
  Necessità di utilizzare SystemC in quanto tool di simulazione più utilizzato
  Mancanza di metodologia di progettazione

## Slide 6: 3. Obiettivi
Proposta di metodologia per risolvere questa mancanza
  Proposta del modello di progettazione
  Proposta del tool di progettazione
Ottenuto con:
  Adattamento di una libreria di simulazione SystemC
  Definizione di metodologia di progettazione
  Definizione di linguaggio di specifica
  Implementazione di tool di sintesi
Notes: Per ogni slide di «ottenuto con», fai 1 slide

## Slide 7: 4. libreria di simulazione
SystemC Rechannel
  Creata nell’Università di Bonn nel 2003
  Compatibile con SystemC 1.0
  Incompatibilità con nuove versioni di SystemC
Lavoro svolto
  Porting della libreria per SystemC 2.x
  Creazione di esempi e casi di studio

## Slide 8: 4.1 metodologia di progettazione
specifiche

## Slide 9: 4.1 metodologia di progettazione
specifiche
Formalizzazione EFSM

## Slide 10: 4.1 metodologia di progettazione
specifiche
Formalizzazione EFSM
Parte statica
Parte dinamica

## Slide 11: 4.1 metodologia di progettazione
specifiche
Formalizzazione EFSM
Parte statica
Parte dinamica
TOOL
SystemC Rechannel

## Slide 12: 4.1.2 metodologia di progettazione
EFSM creata in maniera specifica
  3 stati: Init, Work, Reconfiguration
  Work può rappresentare più stati
  Si deve utilizzare questa FSM durante la progettazione
I
W
R
Notes: Rifare schema con power point

## Slide 13: 4.2 Linguaggio di specifica
Necessità di utilizzare un linguaggio
  Rappresentare formalmente il modello
  Chiarificare gli obiettivi
  Possibilità di automatizzare la produzione
Lavoro svolto
  Creazione di un linguaggio (PynguLang) basato su YAML
  Definizione della grammatica e della sintassi

## Slide 14: 4.2.1 Linguaggio di specifica

## Slide 15: 4.3 Tool Automatico (Pyngu)
Necessità di sfruttare il linguaggio di specifica
  Automatizzare la produzione di codice
  Velocizzare la prototipizzazione
Lavoro svolto
  Creazione del tool automatico Pyngu
  Input: codice nel linguaggio nativo (PynguLang)
  Output: codice SystemC Rechannel per simulazione e sintesi

## Slide 16: 5. Caso di studio
Robot riconfigurabile pilotato da hardware riconfigurabile dinamicamente
  Mappatura delle riconfigurazioni del robot (e relativo comportamento) nelle riconfigurazioni del sistema
  Utilizzo del tool per velocizzare lo sviluppo

## Slide 17: 5.1 Caso di studio
Cinematica
  Controllata da hardware riconfigurabile (SystemC Rechannel)
Intelligenza artificiale
  Implementazione in C di A* (variante «fog war»)
Fisica
  Modellata con VREP, modellazione del robot con Blender

## Slide 18: 5.2 Caso di studio

## Slide 19: 5.3 Risultati
Tempistiche | Con metodologia | Senza metodologia
Sviluppo | 10h | +1 giorno
Generazione di codice | 30ms | = tempo di sviluppo
Tempi di simulazione | = | =
Notes: Fai slide con migliorie:
Tempistiche di sviluppo;
Tempi di generazione del codice del tool;
Tempi di simulazione;
Fai slide con architettura robot

## Slide 20: 6. Conclusione e sviluppi futuri
Vantaggi metodologia
  Architettura controllabile e ben organizzata
  Tool di sviluppo efficiente e migliorativo per le tempistiche di progettazione
Svantaggi
  Il linguaggio non dà piena libertà di implementazione
Sviluppi futuri
  Miglioramento linguaggio
  testare su FPGA